ГРАНУЛЯТОРЫ

производства компании «Профф Лайн»

ГРАНУЛЯТОР «Line_Plast’60»

Особенности:

- Компактный дизайн – агломератор и червячный пресс объединены конструктивно;

- Экономия электроэнергии – материал поступает в червячный пресс предварительно разогретый в агломераторе;

- Воздушное охлаждение гранул – не требуется подвод воды и последующая сушка гранул;

- Регулируемая скорость резки позволяет изменять размер гранул;

- Четыре зоны нагрева с PID – регулированием температуры;

- Минимальная термическая деструкция материала;

- Фильтрация расплава обеспечивается с помощью сеточного узла;

- Простота в эксплуатации и техническом обслуживании.

| 1. | Перерабатываемый материал | ПНД, ПВД, стретч |
| --- | --- | --- |
| 2. | Производительность | 50 – 75 кг/ч |
| 3. | Получаемый продукт |  |
| 4. | Диаметр шнека | 60 мм. |
| 5. | Отношение длины шнека к диаметру | 15 |
| 6. | Установленная мощность | 30 кВт |
| 7. | Габаритные размеры (*без учета системы транспортировки гранул) | 2400х1400х950 мм* |
| 8. | Вес | 1050 кг. |

Комплектация гранулятора «Line_Plast’60»:

- Агломератор PL-11 kW

- Гранулятор  PL- 60х11 kW (Line_Plast’60), конструктивно  объединенный  с  агломератором

- Система  транспортировки  и  охлаждения гранул гранулятораиPL’60_air

- Пульт  управления гранулятора PL’60_terminal

- Комплект ножей гранулятора PL’60_knife

- Шприц для смазки  гранулятора  PL’60_pressure_gun

- Термопара PL’60term

- Смазка высокотемпературная «Mobilgrease  XHP 222»

- Паспорт гранулятора Line_Plast’60_pasport

- Комплект паспортов на покупные изделия гранулятора

Ваш бонус:

*круглосуточная техническая поддержка,
*шефмонтаж и наладка под сырье,
*обучение персонала для работы на оборудовании, 
*шнековая пара, диаметр 60 – в подарок!

Стоимость оборудования – 750 000 руб. (с НДС)

Срок изготовления – 2 мес. (в связи с очередью на оборудование)

ГРАНУЛЯТОР «Line_Plast’ ItalPRO»

Итальянские комплектующие – гарантия качества и надежности в эксплуатации.

Производительность – от 85 кг/ч

Возможна переработка пленки с высокой площадью закрашивания

Не требует зоны дегазации (происходит выпаривание краски в агломераторе)

Отсутствие вала позволяет перерабатывать пленки от 6 мк (без наматывания)

Особенности:

*компактность,
*малое энергопотребление, 
*низкая стоимость запчастей и расходников, 
*наличие ЗИП на складе,
*оперативное изготовление узлов по чертежам,
*простота в обслуживании и ремонте,
*возможность контроля размера гранул,
*эффективная система фильтрации расплава.

Стоимость оборудования – 900 000 руб. (с НДС)

Срок изготовления – 4 мес. (в связи с поставкой редуктора из Италии)

ПОДЕРЖАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гранулятор – срок эксплуатации 5 лет, с заменой/реконструкцией узлов вращения агломератора, ножей, шнековой пары и электрокомпонентов.

Производительность – 40-50 кг/ч

Срок поставки – 3 недели. Стоимость оборудования – 400 000 руб. (с НДС)

Более подробную информацию Вы всегда можете получить, позвонив по номеру (831)2306996, +79030436125